Полёт по кругу

Для самолёта Мираж 2000.

1.1

«ATM_Trebel be Fly», 2009 год.

Итак. Полёт по кругу.

Цель: отработка взлёта, посадки, выдерживания параметров.

Аэродром: Анапа «Витязево».

При полёте по кругу идёт следующие ограничения:

Vмакс. = 500 км/ч. Допустимая погрешность +/- 10 км/ч.

Нб. круга для аэродрома Анапа = 500м.

Взлётный курс: 218*.

Обратный посадочному: 038*.

Все скорости, указанные в данном материале – приборные.

Высоты – барометрические.

- Общие действия при взлёте.

1.1. Запуск.

- Включаем БАНО

- Закрываем фонарь

- Запрашиваем разрешение на запуск согласно ФРО.

- Проверяем плавность работы РУД и установки его в положение МГ.

- После получения разрешения производим запуск.

1.2.  Предполётная подготовка.

- Проверяем механизацию (Выпускаем/убираем щиток, проверяем работу стабилизаторов, элеронов, рулей, триммирного механизма, выпускаем закрылки во взлётный угол). Выпуск/уборку механизации контролируем по индикатору, звуку и визуально.

1.3. Руление

- Запрашиваем руление согласно ФРО.

- После получения разрешения начинаем, соблюдая ограничения.

1.4. Взлёт.

- Зажимаем тормоза.

- Устанавливаем обороты 90%.

- Отпускаем тормоза. Начался разбег.

- Vприб. = 200 км/ч – тянем РУС. Тангаж не более 10*

- Hб = 5 м – шасси.

- 360 км/ч – закрылки.

- Нб. = 200м. Начинаем первый разворот на обратный посадочному курс. Продолжаем набор да 500м.

- Удаление 30 км. Начинаем второй разворот.

- Выходим на посадочный курс. Начинаем торможение.

- 410 км/ч – шасси.

- 360 – 380 км/ч – закрылки.

- Удаление 25 – начинаем снижение.

- Держим скорость 350 км/ч.

- За 4 км до торца прибираем обороты и устанавливаем Vприб. = 300 км/ч.

- Пролёт торца ВПП, касание, Vприб = 260 – 280 км/ч (в зависимости от нагрузки).

- Освобождаем ВПП.

Конец.